MAGIC PASS 14500 PARMAK İZİ SİSTEMİ KURULUMU

Perkotek PDKS sisteminin  Magic Pass 14500 Parmak izi Terminaliyle entegre kurulumu şu aşamalardan oluşmaktadır:

1- Magic Pass 14500 Parmak izi cihazı Bağlantı ayarları

2- Parmak İzi Bilgi Aktar Kurulumu

3- Perkotek PDKS programı kurulumu

4- Mysql veritabanı kurulumu

1- MAGIC PASS 14500 PARMAK İZİ OKUYUCU KURULUMU VE PARMAK İZİ BİLGİ AKTAR PROGRAMININ KURULUMU

.

Cihazın kutusundan çıkan 1 metrelik Cat5 kablonun, comm box’ın To Device yazan kısmına takılması gerekmektedir.

Comm Porttan bağlantı:

Cihazı bilgisayara RS232 ile Comm port’tan bağlayacaksak cihazın kutusundan çıkan 1 metrelik RS232 kablosunu bilgisayarın comm portuna takarız.

Cihazla bilgisayar arasındaki mesafe fazla ise bu kabloyu ortadan keserek 3 damarlı bir kablo ekleyerek 60 metreye kadar uzatabiliriz.

Bu 1 metrelik kablonun içinden 3 den fazla kablo çıkabilir.  İletişim için Turuncu-Kırmızı ve Yeşil kablolar kullanılmaktadır. Araya kablo eklenecekse turuncu – kırmızı ve yeşil kabloların uzatılması yeterli olacaktır.

Ethernet üzerinden bağlantı:

Eğer Ethernet ile ağ üzerinden bağlantı yapacaksak, bilgisayar ağımızda kullandığımız Hub’dan Parmak İzi Cihazımızın üzerinde bulunan TCP / IP girişine kablo çekeriz. Burada kullanacağımız kablonun bilgisayar ağlarındaki kablodan hiçbir farkı yoktur.

Cihaz açıldığında aşağıdakine benzer bir ekran gelecektir.

Cihazın menüsüne,  MENU tuşuna ya da 5500 modellerde LV tuşuna basılı tutarak girebiliri.

Menü ye girdiğimizde aşağıdaki seçenekler gelecektir

Cihazın bağlantı ayarlarını yapmak için Seçenekler  menüsüne girdiğimizde aşağıdaki ekran gelecektir.

Buradan Haberleşme Ops menüsüne gireriz.

Haberleşme ops menüsünde haberleşme işimle ilgili ayarları yapacağımız ekran açılacaktır.

Bu ekrana geldiğimizde ok tuşlarıyla ekranda görünmeyen yan taraftaki menülere de ulaşabiliriz.

İletişimi 2 türlü kurabiliriz. Comm (Seri ) Port üzerinden ya da Ethernetle Network Ağ’ı üzerinden.

ETHERNET BAĞLANTISI

Eğer Ethernetten haberleşme işim kuracaksak buradaki Ethernet seçeneğini E yapmalı RS232 ve Rs485 seçeneklerini H yapmalıyız.

Daha sonra da IP Adres bölümüne girerek cihazımızın Ağ üzerinde hangi IP numarasıyla görülmesini istiyorsak o IP numarasını gireriz.

Burada dikkat edeceğimiz husus, gireceğimiz IP numarasının ilk 3 hanesi ağımızdaki IP numaralarının ilk 3 hanesiyle aynı olması gerektiğidir. Ayrıca buraya gireceğimiz IP adresinin son hanesi ağımızdaki diğer bilgisayarlarla aynı olmamalı. (Kullanıcının bilgisayarı dahil)

Örneğin ağımızdaki bilgisayarların IP numaraları 10.0.5.XX şeklinde olsun

Ağımızdaki bilgisayarların son numarası (XX) farklı diğer ilk 3 hanesi aynı olacaktır. Cihazımızın ilk 3 hanesi 10.0.5.XX şeklinde olmalı ve son numarası sistemdeki tüm bilgisayarlardan farklı olmalıdır.

Bu şekilde IP adresini girip Ethernet seçeneğini de E yapmalıyız.

Bu ayarları yapıp İlet Ops menüsünden ESC ile çıkmak istediğimizde bize Ayarları kaydetmek isteyip istemediğimizi soran aşağıdaki ekran gelecektir.

Burada Ok tuşuna basarak ayarları kaydederiz.

HUB dan gelen Network kablosunu da Cihazımızdaki TCP/IP  çıkışına takarız.

Bu ayarları yaptıktan sonra cihazın enerjisini keserek restart etmemiz gerekmektedir.

RS232 BAĞLANTISI

Eğer Comm port tan haberleşme işim kurmak istiyorsak RS232 seçeneğini E yapmalıyız.

Comm porttan bağlantı hızını İleti ops menüsünün en üstündeki Baudoranı’nın dan değiştirebiliriz.

Bu ayarları yapıp Haberleşme Ops menüsünden ESC ile çıkmak istediğimizde bize Ayarları kaydetmek isteyip istemediğimizi soran aşağıdaki ekran gelecektir.

Burada Ok tuşuna basarak ayarları kaydederiz.

HUB dan gelen Network kablosunu da cihazımızın-TCP/IP çıkışına takarız.

Yine bu ayarları yaptıktan sonra cihazın enerjisini keserek restart etmemiz gerekmektedir.

2- PARMAK İZİ BİLGİ AKTAR  PROGRAMININ KURULUMU VE AYARLARI

Öncelikle Parmak İzi Bilgi Aktar Klasörünü Program Files altındaki Perkotek PDKS’ nin altına yapıştırınız. Daha sonra yapmamız gereken öncelikli işlem, etkinkleştir’i çalıştırmaktır. Etkinleştire girdiğinizde karşınıza Programı Etkinleştir çıkacaktır. Program etkinleştire bastığınızda aşağıda görmüş olduğunuz pencereyle karşılaşacaksınız. Bu pencere programın doğru olarak etkinleştirildiğini ifade eder.

Daha sonra Parmak İzi Bilgi Aktar programını çalıştırıp, ayarlar menüsünden bağlantı ayarlarını yaparız.

Yukarıda görmüş olduğunuz pencereden, cihaz bilgilerini tanımladıktan sonra bağlantı test’e basarak bağlantımızı kontrol ederiz. Eğer bağlantı ayarlarınız doğru olarak yapılmış ise ; işlem durumunda bağlantı kuruldu diyecektir. Cihazlardan kaydet der ve çıkarız. Aynı zamanda yine bu pencere altında tarih ve saat ayarı yapabilmemiz ve personel bilgilerini yedekleyebilmemiz mümkündür.

Tüm bu ayarlar yapıldıktan sonra, bilgileri aktar diyerek işlemimizi tamamlarız.

VERİTABANI KURULUMU VE AYARLARI

Perkotek program CD sini bilgisayarınıza takın.

Cd otomatik olarak çalışıyorsa buradaki Veritabanı Kur ‘a tıklayın.

Ya da CD nin içindeki Mysql klasöründeki Kur programını çalıştırın.

Kur programı çalıştığında yukarıdaki ekran gelecektir.

Hedef dizinde c:\program files\perkotek\ klasörü seçiliyken Kur butonuna basarak kurulumu başlatın.

Kurulum tamamlandıktan sonra Kapat butonuna basarak kurulum programını kapatın.

Mysql veritabanını çalıştırmak için ilk kurulumdan sonra şu işlemi yapmak gerekmektedir.

C:\Program Files\Perkotek\mysql\bin klasörüne girin.

Buradaki  simgeli Winmysqladmin.exe adlı programı çalıştırın.

Programı çalıştırdığımızda aşağıdaki pencere açılacaktır.

Bu penceredeki User Name bölümüne küçük harflerle root , Password bölümüne de yine küçük harflerle max yazın.

Bu işlemleri yapıp OK butonuna bastığımızda mysql veritabanının Trafik ışığı şeklindeki işareti bilgisayar ekranının sağ alt köşesinde belirecektir.

Veritabanı düzgün olarak çalışıyorsa Trafik işareti yeşil yanacaktır.

4- PERKOTEK PDKS PUANTAJ PROGRAMI KURULUMU VE AYARLARI

Perkotek program CD sini bilgisayarınıza takın.

Cd otomatik olarak çalışıyorsa buradaki Perkotek PDKS kur ‘a tıklayın.

Ya da CD nin içindeki PDKS klasöründeki Kur programını çalıştırın.

Kur programı çalıştığında yukarıdaki ekran gelecektir.

Hedef dizinde c:\program files\perkotek\ klasörü seçiliyken Kur butonuna basarak kurulumu başlatın.

Kurulum tamamlandıktan sonra Kapat butonuna basarak kurulum programını kapatın.

Perkotek programının Attandance management programıyla bağlantısı için aşağıdaki işlemleri yapmalıyız.

C:\Program files\perkotek\ klasöründeki Settings.ini dosyasını açın.

Bu dosyaının 2. ve 3. satırlarını aşağıdaki şekilde değiştirin.

Exename="C:\Program Files\Perkotek\Parmakizi bilgi_aktar\Parmak_izi_Bilgi_Aktar.exe"

Filename= C:\ Program Files\perkotek\tr500.txt

Dosyayı kaydedip çıkın.

Bu işlemleri yaptığınızda Parmakizi Okuyucu cihaz bağlantılı bağlantılı Perkotek PDKS sisteminin kurulumu tamamlanmış olacaktır.

# Text boxes

------ Opsiyon ------

Sistem Seçeneği

Enerji Yönetimi

Haberleşme Ops.

------ Menü ------

Kulla Yönetimi

Seçenekler

Sis Bilgisi

Hgeldin              Gir

12:04

06-05-26      cuma

Haberleşme Ops

Baudoranı 115200

Cihz no                 1

Ip Adres

Haberleşme Ops

Net hız	          AUTO

Ethernet               E

RS232                  H

Haberleşme Ops

RS232                  H

RS485                  H

Comm key            0

Haberleşme Ops

Kayıt ?

ESC            OK(Kayıt)

--Haberleşme Ops ------

Kayıt?

ESC            OK(Kayıt)